## Slide 1: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV-FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DEPARTAMENTUL DE INGINERIE CIVILĂ
Contribuții la reducerea torsiunii generale a structurilor multietajate și optimizarea formei barelor drepte din oțel pentru creșterea forței critice de pierdere a stabilității elastice
TEZĂ DE ABILITARE
Autor: Conf.univ.dr.ing. Marius Florin BOTIȘ

## Slide 2: Capitole lucrare abilitare: C1.Metodă generală de reducere a torsiunii generale a structurilor multietajate cu conlucrare spațiala prin intermediul planșeelor. C2.Studiul algoritmilor numerici și algoritmilor probabilistici tip Monte Carlo pentru determinarea ariei, momentelor statice, centrului de masă și tensorului de inerție pentru suprafețe plane complexe. C3. Studiul algoritmilor numerici și algoritmilor probabilistici tip Monte Carlo pentru determinarea volumului, masei, momentelor statice, centrului de masă și tensorului de inerție al maselor pentru corpuri cu configurație complexă. C4.Creșterea forței critice de pierdere a stabilității în cazul barelor drepte cu secțiune variabilă în trepte. C5. Realizări științifice, didactice și profesionale. Plan de evoluție și dezvoltare a carierei.

## Slide 3: C1. Metodă generală de reducere a torsiunii generale a structurilor civile multietajate cu conlucrare spațiala prin intermediul planșeelor.
În cazul structurilor multietajate cu simetrie geometrică inerțială și elastică, deplasările de translație și cele de rotație la nivelul fiecărui etaj sunt decuplate.
Dacă structurile multietajate nu au simetrie geometrică inerțială și de rigiditate apare o interacțiune între cele 3 deplasări (2 translații și o rotație) ale planșeelor ceea ce impune o analiză dinamică care să țină seama de conlucrarea dintre elementele verticale (stâlpi, pereți structurali, scări, nuclee) și elementele orizontale (planșee sau diafragme orizontale).
Pentru o acțiune dinamică forțele de inerție care se dezvoltă în planșee generează o deplasare relativă între două planșee succesive, care este o mișcare plan paralelă. Mișcarea este alcătuită din două deplasări: o translație și o deplasarea de rotație în jurul unei axe perpendiculare pe planșeu.
Pentru o structură cu n nivele, pentru a determina mișcarea de ansamblu sunt necesari 3n parametrii independenți, deci structura are 3n grade de libertate dinamică.

## Slide 4
Momentele de torsiune care se dezvoltă la nivelul fiecărui planșeu, conduc la următoarele dezavantaje:
-cresc deplasările de nivel datorită mișcării de roto-translație, care are drept consecință creșterea degradărilor pentru elementele de nivel (pereți de închidere, pereți despărțitori);
-dacă rigiditatea la torsiune este mai mică decât rigiditatea de încovoiere pentru elementelor verticale de nivel ale structurii, atunci modul 1 de vibrație este de torsiune iar capacitate structurii de disipare a energiei seismice (mecanismul plastic asociat sau mecanismul plastic favorabil) scade semnificativ în eficacitate;
-cedarea elementelor de construcții la solicitarea de torsiune este o cedare fără avertizare, de aceea solicitarea de torsiune trebuie evitată.
Eliminarea sau reducerea disimetriilor geometrice între nivelele unei structuri se poate realiza prin amplasarea corectă a elementelor verticale de rezistență (stâlpi, pereți structurali, scări, nuclee), pe nivelul respectiv.
Chiar și în cazul existenței simetriei geometrice elastice și inerțiale apar momente de torsiune accidentale datorită:
-neomogenități materialelor din care este realizată structura;
-variabilități încărcărilor;
-imperfecțiunilor de execuție și montaj;
-nu este asigurat sincronismul bazei (deplasările la interfața teren-fundații nu sunt în fază).

## Slide 5
Principalele etape de calcul pentru reducerea torsiunii de ansamblu pentru structurile civile cu planșee neregulate în plan și scări sunt:
1.Calculul rigidităților relative oblice de nivel ale elementelor verticale în raport cu direcțiile principale de inerție ale secțiunilor transversale, pentru elementele verticale de rezistență k=1...n dintre două planșee.
2.Stabilirea centrului de masa C.M. la nivelului fiecărui planșeu al structurii multietajate.
3.Stabilirea centrului de rigiditate C.R. al ansamblului elementelor verticale de rezistență la nivelului fiecărui planșeu.
4.Determinarea direcțiilor axelor principale 1-1 și 2-2 al ansamblului elementelor verticale de rezistență de pe un nivel.

## Slide 6
centrul de masa C.M. la nivelului fiecărui planșeu al structurii multietajate
centrului de rigiditate C.R. al ansamblului elementelor verticale de rezistență la nivelului fiecărui planșeu
calculul rigidităților relative oblice de nivel ale elementelor verticale în raport cu direcțiile, pentru elementele verticale de rezistență k=1...n dintre două planșee
direcțiile axelor principale 1-1 și 2-2 al ansamblului elementelor verticale de rezistență de pe un nivel.

## Slide 7
1.Structuri cu planșee neregulate geometric în plan la care se modifică dimensiunile și orientarea elementelor verticale de rezistență interioare.
2.Structuri cu planșee neregulate geometric în plan la care se modifică dimensiunile și orientarea elementelor verticale de rezistență perimetrale.

## Slide 8
3. Structuri cu elemente de rezistență verticale dispuse antisimetric.
4.Structuri cu sensibilitate la torsiune. Structuri înalte cu tuburi care preiau torsiunea.

## Slide 9
Rezultatele și concluzii:
• Din studiile de caz prezentate în cazul structurilor multietajate neregulate în plan cu planșee cu forme geometrice complexe, rezultă că prin modificarea dimensiunilor și orientării elementelor verticale echivalate cu dreptunghiuri, se poate elimina distanța dintre C.R. și C.M.. Astfel, deplasările de nivel nu vor fi amplificate de mișcarea de rototranslație a planșeelor, ținând sub control deplasările de nivel și implicit degradările de nivel. De asemenea, prin orientarea adecvată a axelor principale de rigiditate a planșeelor se obțin mecanisme plastice favorabile care presupun generarea unui număr maxim de articulații plastice în care să fie disipată energia seismică. În analizele realizate au fost modificate dimensiunile și orientarea dreptunghiurilor din interiorul suprafeței planșeului sau a dreptunghiurilor dispuse perimetral.
• Dacă din faza de conformare laterală și gravitațională a unei structuri multietajate se impune eliminarea distanței dintre C.R. și C.M., atunci elementele verticale de rezistență trebuie dispuse antisimetric în raport cu C.M. al structurii
• În cazul structurilor multietajate cu scări și/sau tuburi care asigură legătura și circulația între etajele structurii civile, se poate echivala scara sau tubul cu un dreptunghi și se elimină distanța dintre C.R. și C.M.. Există cazuri când rigiditatea la torsiune a tuburilor sau scărilor este semnificativă și trebuie modelată rigiditatea lor la torsiune, pentru a fi luată în calcul la rigiditatea de torsiune a ansamblului elementelor de la nivelul respectiv.
• La structurile înalte la care torsiunea este preluată prin intermediul tuburilor centrale (structuri de tip tub flexibil) se poate reduce de asemenea distanța dintre C.R. și C.M., folosind diafragme verticale perimetrale.

## Slide 10
Principalele contribuții ale autorului în cadrul acestui capitol sunt:
• Au fost realizate programe de calcul cu grad mare de generalitate care permit determinarea centrului de rigiditate C.R. ale elementelor verticale de rezistență de la nivelul unei structuri multietajate folosind metode specifice mecanicii solidului rigid (reducerea sistemelor de forțe coplanare la un torsor), precum și programe de calcul pentru determinarea centrului de masă C.M. pentru suprafețe cu configurație complexă.
• Pentru ca structurile analizate să înmagazineze preponderent energie de deformație de încovoiere și a impune mișcarea lor pe anumite direcții au fost realizați algoritmi pentru a dirija axelor principale de inerție ale planșeelor, după direcții adecvate.
• Metoda prezentată în acest capitol este o metodă nouă , care permite reducerea distanței dintre C.M. și C.R. la orice sistem structural tip structură multietajată. Pentru a putea fi aplicată în practică, autorul a realizat și prezentat programe de calcul în Matlab care acoperă majoritatea cazurile întâlnite în practică.

## Slide 11: C2. Studiul algoritmilor numerici și algoritmilor probabilistici tip Monte Carlo pentru determinarea ariei, momentelor statice, centrului de masă și tensorului de inerție pentru suprafețe plane complexe.
Determinarea axelor principale și centrale de inerție ale suprafețelor plane este importantă, deoarece după direcția acestor axe, cele șase eforturi secționale din secțiunea transversală se decuplează, astfel că ele nu se mai influențează reciproc. Momentele de inerție ale suprafețelor plane, intervin de asemenea în cazul optimizării formei și dimensiunilor secțiunilor transversale parametrizate ale barelor supuse la încovoiere și torsiune. Cunoașterea caracteristicilor geometrice statice și inerțiale ale suprafețelor plane, permite determinarea celor 6-șase module de rigiditate secțională pentru o bară spațială și .
Modelarea secțiunilor complexe se poate face utilizând algoritmi numerici care permit determinarea caracteristicilor geometrice statice și inerțiale indiferent de forma secțiunii transversale. Calculul caracteristicilor statice și inerțiale permite determinarea modulelor de rezistență atât în domeniul elastic cât și în domeniul plastic.

## Slide 12: Determinarea numerică a caracteristicilor inerțiale ale suprafețelor plane complexe
Pentru un triunghi generic din discretizare, caracteristicile geometrice se determină în funcție de coordonatele vârfurilor sale cu relațiile:
-aria triunghiului:
-coordonatele centrului de masă:

## Slide 13
-momentele statice în raport cu axele și :
-momentele de inerție axiale:
-momentul de inerție centrifugal:

## Slide 14
În cazul suprafețelor complexe pentru determinarea caracteristicilor geometrice statice și inerțiale, se discretizează suprafața în triunghiuri și se determină caracteristicile, cu relațiile lui Steiner:
unde,
- sunt momentele de inerție în raport cu sistemul de referință ;
- sunt momentele de inerție în raport cu axele paralele cu cele ale sistemului de referință care trece prin centrul de masa al suprafeței.

## Slide 15: Echivalarea momentelor de inerție ale unei suprafețe plane complexe cu momentele de inerție ale unui dreptunghi cu același axe principale ca și suprafața complexă
Dacă momentele de inerție principale ale unei suprafețe complexe sunt , atunci dimensiunile dreptunghiului echivalent sunt:

## Slide 16: Caracteristicile geometrice statice și inerțiale pentru suprafețele nucleu central, grinda, stâlp central, stâlp marginal, stâlp de colț și tablier au fost determinate cu un program în cod Matlab. Forma geometriei direcțiile principale și dreptunghiul echivalent pentru aceste suprafețe sunt prezentate mai jos:
Nucleu central.
Grindă.
Stâlp central.
Stâlp marginal.
Stâlp de colț.
Tablier.

## Slide 17
Rezultatele și concluzii:
• Algoritmul numeric pentru calculul caracteristicilor geometrice masice și inerțiale ale suprafețelor complexe are un grad mare de generalitate, aplicându-se pentru orice tip de suprafață. În cazul în care suprafața este delimitată de frontiere tip linii drepte, atunci rezultatele sunt exacte. În cazul suprafețelor complexe cu frontierele de tip linii curbe, rezultatele depind de numărul elementelor finite triunghiulare, în care este discretizată structura. Algoritmul este validat prin rezultatele teoretice obținute în cazul suprafețelor având formă dreptunghiulară și triunghiulară.
• Echivalarea momentelor de inerție ale unei suprafețe complexe cu momentele de inerție ale unui dreptunghi axele principale de inerție orientate după direcțiile principale de inerție a suprafeței complexe, se poate utiliza pentru echivalarea rigidității laterale a elementelor verticale de rezistență a unei structuri civile. Acest rezultat a fost utilizat în capitolul 1 al acestei lucrări, care tratează eliminarea torsiunii generale structurilor civile;
• Deoarece metoda Monte Carlo este o metodă probabilistică rezultă că valorile rezultate în urma calculării componentelor tensorului de inerție au un caracter probabilistic;
• Metoda Monte Carlo se poate utiliza pentru calculul tensorului de inerție în cazul suprafețelor complexe, sau pentru validarea calculului numeric al tensorului de inerție al suprafeței respective.

## Slide 18
Principalele contribuții ale autorului în cadrul acestui capitol sunt:
• Dezvoltarea unei metode numerice generale de determinarea a caracteristicilor geometrice, masice și inerțiale pentru suprafețe cu configurație complexă. Pentru această metodă a fost realizat un algoritm de calcul care a fost implementat în programul Matlab.
• Programele de calcul a caracteristicilor geometrice masice și inerțiale ale suprafețelor plane complexe, au fost validate analitic și au fost testate în cazul unor suprafețe cu geometrie complexă.
• Realizarea unui algoritm de calcul pentru echivalarea momentelor de inerție ale unei suprafețe plane cu configurație complexă, cu momentele de inerție ale unui dreptunghi care are axele principale de inerție orientate după direcțiile principale ale suprafeței plane cu configurație complexă. Această echivalare se utilizează la modelul matematic prezentat în capitolul 1.
• Implementarea în programul Matlab a unui algoritm pentru calcul pentru tensorul momentelor de inerție pentru un sistem de n mase concentrate situate în același plan.
• Dezvoltarea unui algoritm de calcul pentru tensorul de inerție al suprafețelor plane cu configurație complexă cu metoda probabilistică Monte Carlo. Acest algoritm a fost implementat în programul Matlab și validat în cazul suprafețelor simple care au soluții analitice.

## Slide 19
Studiul algoritmilor numerici și algoritmilor probabilistici tip Monte Carlo pentru determinarea volumului, masei, momentelor statice, centrului de masă și tensorului de inerție al maselor pentru corpuri cu configurație complexă.
Atât în cazul vibrațiilor corpurilor când se determină modurile de vibrație și valorile proprii cât și în analiza dinamică când se determină legile de mișcare în deplasare, viteză și accelerație când se cunoaște sistemul de forțe care acționează asupra corpului sau se cunoaște sistemul de forțe și se determină legile de mișcare în deplasare, viteză și accelerație, este necesară determinarea matricei de inerție mecanică a corpurilor. Datorita proceselor de optimizare corpurile solid rigide cât și corpurile solid deformabile tridimensionale au configurați geometrice complexe. De aceea în continuare sunt prezentați algoritmi numerici și probabilistici care determină matricea de inerție mecanică în cazul corpurilor tridimensionale cu configurație complexă.

## Slide 20
C3.Determinarea caracteristicilor geometrice și statice ale unui tetraedru prin transformarea afină de coordonate pentru un tetraedru oarecare.
Relațiile de transformare a coordonatelor din sistemul de referință în sistemul de referință sunt:
unde,

## Slide 21
Momentele statice în raport cu planele și se determină prin integrare numerică cu relațiile:
Volumului tetraedrului în funcție de coordonatele se obține prin integrare numerică cu relația:
Coordonatele centrului de masă se obțin prin integrare numerică cu relațiile:

## Slide 22
Tensorul de inerție al unui tetraedru în raport cu sistemul de referință .

## Slide 23
După integrarea numerică termenii tensorului de inerție mecanică pentru tetraedru sunt:

## Slide 24
Determinarea numerică a caracteristicilor geometrice statice și inerțiale ale corpurilor cu configurație complexă.
Se consideră corpul tridimensional cu configurație complexă din figură pentru care se vor determina numeric caracteristicile geometrice statice și inerțiale. Corpul se discretizează în n elemente finite de tip tetraedru. Se determină caracteristicile pentru fiecare tetraedru în funcție de coordonatele vârfurilor față de un sistem de referință global cu relațiile. Vârfurile tetraedrului sunt definite de punctele și
Volumul și coordonatele centrului de masă pentru un tetraedru generic se determină cu relațiile:

## Slide 25
Momentele statice în raport cu planele și ale tetraedrului generic sunt:
Volumul total, centrul de masă și momentele statice al corpului tridimensional discretizat în n tetraedre este:

## Slide 26
Momentele de inerție mecanice axiale pentru un tetraedru generic extras din discretizarea corpului:
Momentele de inerție mecanice centrifugale pentru un tetraedru generic extras din discretizarea corpului:

## Slide 27
Pentru un corp tridimensional discretizat în tetraedre, componentele din tensorul de inerție în raport cu centrul de masă conform relațiilor lui Steiner sunt:
unde,
- momentele de inerție ale corpului în raport cu sistemul de referință global
- momentele de inerție ale corpului în raport cu sistemului de referință cu originea în centrul de masa al corpului și care are axele paralele cu axele sistemului de referință .

## Slide 28
Momentele de inerție la un paralelipiped.
Momentele de inerție la un planșeu complex.
Momentele de inerție la un planșeu simplu.
Momentele de inerție la o scară.
Determinarea momentelor de inerție pentru patru corpuri cu configurație complexă: paralelipiped, placă simplă, placă complexă și scară.

## Slide 29
Rezultatele și concluzii:
• Algoritmul numeric pentru calcul volumului, momentelor statice, centrului de masă și tensorului de inerție mecanic pentru corpuri tridimensionale cu configurație geometrică complexă, se poate aplica pentru orice corp tridimensional, solid rigid omogen. Algoritmul generează soluții exacte în cazul în care frontierele corpului sunt suprafețe plane. În cazul în care frontierele corpului sunt suprafețe curbe, precizia depinde numărul elementelor finite de tip tetraedru în care este discretizat volumul delimitat de corp.
• Metoda numerică prezentată în acest capitol pentru determinarea tensorului de inerție, se poate utiliza pentru determinarea caracteristicilor inerțiale la plăci, tuburi și scări. Caracteristicile inerțiale pentru aceste elemente geometrice, intervin în capitolul 1 unde a fost descrisă o metodă de reducere a torsiuni generale în cazul structurilor civile.
• Metoda Monte Carlo fiind o metodă probabilistică, rezultă că valorile care se obțin pentru componentele tensorului de inerție au valori probabilistice;
• Probabilitatea ca rezultatele obținute să tindă către valori exacte crește dacă crește numărul maselor generate din volumul delimitat de corp. Astfel, generarea unui număr de mase mai mare, conduce la o distribuție mai omogenă a maselor generate în volumul delimitat de corp.

## Slide 30
Principalele contribuții ale autorului în cadrul acestui capitol sunt:
• Dezvoltarea unei metode numerice generale de determinarea a caracteristicilor geometrice, masice și inerțiale pentru corpurile tridimensionale cu configurație complexă. Pentru această metodă a fost realizat un algoritm de calcul care a fost implementat și testat în programul Matlab.
• Programele de calcul a caracteristicilor geometrice masice și inerțiale pentru corpurile tridimensionale cu configurație complexă, au fost validate in cazul corpurilor tridimensionale simple prin soluții analitice.
• Implementarea în programul Matlab a unui algoritm pentru calcul pentru tensorul momentelor de inerție pentru un sistem de n mase concentrate situate în spațiu.
• Dezvoltarea unui algoritm de calcul pentru tensorul de inerție pentru corpurile tridimensionale cu configurație complexă cu metoda probabilistică Monte Carlo. Acest algoritm a fost implementat în programul Matlab și validat în cazul corpurilor simple care au soluții analitice.
• Algoritmul de calcul a tensorul de inerție pentru corpurile tridimensionale cu configurație complexă se poate utiliza la analiza dinamică a corpurilor solid rigide sau a sistemelor de corpuri rigide pentru a determina torsorul forțelor de inerție.
• Metodele dezvoltate în acest capitol permit determinarea caracteristicilor inerțiale ale sistemelor structurale tip planșee și scări, care se utilizează la modelul matematic prezentat în capitolul 1, pentru eliminarea torsiuni generale a structurilor multietajate.

## Slide 31
C4. Creșterea forței critice de pierdere a stabilității în cazul barelor drepte cu secțiune variabilă și în trepte.
Structurile trebuie să îndeplinească condiția de rezistență și stabilitate fiind în același timp soluții economice. Pentru a îndeplini condiția de stabilitate este necesară utilizarea calculului geometric neliniar care ia în calcul influența modificării geometriei structurii, sub acțiunea încărcărilor, asupra răspunsului structurii. Principalele tipuri de calcul geometric neliniar utilizate în analiza structurilor civile sunt: calculul de ordinul II; calculul de stabilitate; calculul structurilor cu deplasări mari.
Primul studiu asupra stabilității barelor drepte supuse la compresiune este realizat de Euler în anul 1744, care se bazează pe forma simplificată a curburi în ecuația fibrei medii deformate. Prin rezolvarea ecuației fibrei medii deformate scrisă pe forma deformată a barei comprimate și aplicarea condițiilor la limită, Euler determină forța critică de pierdere a stabilității. În anul 1773, Lagrange stabilește limitele relației lui Euler, prin utilizarea expresiei exacte a curburii în relația fibrei medii deformate.
Deoarece cedarea unui element comprimat datorită fenomenului de flambaj este o cedare fără avertizare, calculul de stabilitate al barelor comprimate este foarte important în contextul creșterii rezistenței materialelor și zvelteții elementelor care se utilizează în prezent în practică. Pentru mări forța critică e pierdere a stabilității pentru o bară dreaptă comprimată se poate optimiza forma barei în lungul barei astfel încât forța critică sa crească.

## Slide 32
Optimizare formei barelor drepte articulat – rezemate solicitate la compresiune în vederea creșterii forței critice prin modificarea formei
În cele ce urmează, este descris un model de optimizare în cazul unei bare drepte articulată la un capăt și rezemată la celălalt capăt, la care se urmărește creșterea sarcinii de pierdere a stabilității prin modificarea secțiuni transversale a barei la mijloc când dimensiunile secțiunilor transversale la capetele barei rămân constante sau aria secțiunii transversale de la capete este fixată.
Procesul de optimizare se oprește în momentul în care cu forța critică de pierdere a stabilității este egală cu forța capabilă a barei. Geometria barei este prezentată în figura de mai jos, unde se poate observa că secțiunea transversală a barei variază la mijloc iar secțiunile transversale de la capete sunt constante. În procesul de optimizare se fixează aria secțiunii transversale de la capetele barei și în funcție aceasta se calculează diametrele exterior și interior la capete barei și mijlocul barei. Se modifică diametrul exterior de la mijlocul barei, până când tensiunea din interiorul barei, devine egală cu tensiunea de proporționalitate a materialului din care este confecționată bara. Procesul iterativ de modificare a diametrului exterior de la mijlocul barei și evaluarea forței critice de pierdere a stabilității se oprește în momentul în care se atinge forța capabilă a barei. În procesul de optimizare descris, se observă că forța critică depinde doar de diametrul exterior de la mijlocul barei care este în acest caz variabila de proiectare.
Modelul de bară care poate fi considerat în procesul de optimizare poate fi unul general, la care constrângerile aplicate la capetele barei pot fi aplicate cu arcuri elastice, sau un model de bară la care constrângerile aplicare la capetele barei sunt ideale fig.1, cazul când rigiditățile arcurilor elastice sunt infinite. Modelul folosit în această lucrare, pentru optimizarea barelor comprimate, este modelul cu constrângeri ideale aplicate la capetele barei.

## Slide 33
fig.1 Modelul barei cu secțiune variabilă la mijloc supusă la compresiune cu constrângeri ideale.
Momentul de inerție al barei este variabil în lungul barei și se determină folosind funcția de interpolare:
Pentru optimizarea formei barei prezentate in fig.2,a se parcurg următori pași:
1. Se fixează aria secțiunilor transversale de la capete , arie care devine referință și va fi constanta pe durata procesului de optimizare, deci pe cale de consecință și volumul barei rămâne constant de-a lungul procesului iterativ de optimizare .

## Slide 34
fig.2.a Bara cu secțiune
constantă.
fig.2.b Bara cu secțiune
variabilă-optimă.
2. Se calculează diametrele exterioare și interioare ale barei la capete și mijloc în funcție de aria de referință
3. Prin creșterea diametrului exterior forța critică de pierdere a stabilității crește pe măsură ce momentul de inerție al secțiunii transversale de la mijlocul barei crește.
4. Procesul iterativ de modificare a lui , se oprește în momentul în care forța critică de pierdere a stabilității este egală cu forța capabilă a barei .
5. În urma procesului iterativ de optimizare se determina diametrul maxim al barei la mijloc.
În concluzie, dacă diametrul la capetele barei este impus sau aria , se poate obține , prin adoptarea unei legi de variație a secțiunii în lungul barei în așa fel încât aria a secțiunii transversale să nu se modifice.

## Slide 35
Modelul teoretic de pierdere a stabilității barei drepte comprimate cu secțiune constantă și variabilă în trepte cu diferite condiții la limită
În continuare se prezintă 4-patru tipuri de modele teoretice de calcul la stabilitate pentru cazurile cele mai importante întâlnite în practică. La fiecare tip de model, în primul caz este prezentat modelul pentru bara cu secțiune constantă, după care este prezentat modelul parametric pentru bara cu secțiune variabilă în trepte. Pentru o analiză comparativă a rezultatelor obținute pentru cele 4-patru tipuri de modele, se face o comparație a forțelor critice, în cazul barei cu secțiune constantă și în cazul când bara prezintă o variație în trepte a secțiunii transversale.
Cazul barei articulat-rezemată cu secțiune constantă-(cazul C1)
Ecuația diferențială a fibrei medii deformate aproximativă este:
Soluțiile ecuației diferențiale a fibrei medii deformate au următoarele expresii:
Din relațiile obținute se poate observa că crește, prin aplicarea unor constrângeri transversale barei, pentru modurile superioare de pierdere a stabilității.

## Slide 36
Cazul barei articulat-rezemată cu secțiune variabilă în trepte-(cazul C2)
Ecuațiile diferențiale ale fibrei medii deformate aproximative pe cele două intervale sunt:
Forța critica de pierdere a stabilității pentru și .
Forța critica de pierdere a stabilității pentru bara cu secțiune in trepte devine:
Chart: Raportul dintre forța critică bară cu secțiune variabilă în trepte și bară cu secțiune constantă
| 0.33 | 0.5 | 0.66 | 0.75 | 1
0,330 0,500 0,660 0,750 1,000 | 1.7672 | 2.4592 | 3.3328 | 3.6942 | 4
Forța critica de pierdere a stabilității bara cu secțiune constanta este:

## Slide 37
Cazul barei liberă-încastrată cu secțiune constatată-(cazul C3)
Ecuația diferențială a fibrei medii deformate aproximativă este:
Soluțiile ecuației diferențiale a fibrei medii deformate au următoarele expresii:
Din relațiile obținute se poate observa că crește, prin aplicarea unor constrângeri transversale barei, pentru modurile superioare de pierdere a stabilității.

## Slide 38
Cazul barei liberă-încastrată cu secțiune variabilă-(cazul C4)
Ecuațiile diferențiale ale fibrei medii deformate aproximative pe cele două intervale sunt:
Forța critica de pierdere a stabilității pentru și
Forța critica de pierdere a stabilității pentru bara cu secțiune în trepte devine:
Forța critica de pierdere a stabilității bara cu secțiune constanta este:
Chart: Raportul dintre forța critică bară cu secțiune variabilă în trepte și bară cu secțiune constantă
| 0.33 | 0.5 | 0.66 | 0.75 | 1
0,330 0,500 0,660 0,750 1,000 | 1.7672 | 2.4592 | 3.3328 | 3.6942 | 4

## Slide 39
Cazul barei încastrată glisant-încastrat cu secțiune constantă-(cazul C5)
Ecuația diferențială a fibrei medii deformate aproximativă este:
Soluțiile ecuației diferențiale a fibrei medii deformate au următoarele expresii:
Din relațiile obținute se poate observa că crește, prin aplicarea unor constrângeri transversale barei, pentru modurile superioare de pierdere a stabilității.

## Slide 40
Cazul barei încastrată glisant-încastrată cu secțiune variabilă-(cazul C6)
Ecuațiile diferențiale ale fibrei medii deformate aproximative pe cele două intervale sunt:
Chart: Raportul dintre forța critică bară cu secțiune variabilă în trepte și bară cu secțiune constantă
| 0.33 | 0.5 | 0.75 | 0.8 | 1
0,330 0,500 0,750 0,800 1,000 | 1.728 | 2.147 | 2.267 | 2.314 | 4
Forța critica de pierdere a stabilității pentru și
Forța critica de pierdere a stabilității pentru bara cu secțiune în trepte devine:
Forța critica de pierdere a stabilității bara cu secțiune constanta este:

## Slide 41
Cazul barei dublu încastrată cu secțiune constatată- (cazul C7)
Ecuația diferențială a fibrei medii deformate aproximativă este:
Soluțiile ecuației diferențiale a fibrei medii deformate au următoarele expresii:
Din relațiile obținute se poate observa că crește, prin aplicarea unor constrângeri transversale barei, pentru modurile superioare de pierdere a stabilității.

## Slide 42
Cazul barei dublu încastrată cu secțiune variabilă-(cazul C8)
Ecuațiile diferențiale ale fibrei medii deformate aproximative pe cele două intervale sunt:
Forța critica de pierdere a stabilității pentru și
Forța critica de pierdere a stabilității pentru bara cu secțiune în trepte devine:
Forța critica de pierdere a stabilității bara cu secțiune constanta este:
Chart: Raportul dintre forța critică bară cu secțiune variabilă în trepte și bară cu secțiune constantă
| 0.33 | 0.5 | 0.75 | 0.8 | 1
0,330 0,500 0,750 0,800 1,000 | 1.72 | 2.147 | 2.267 | 2.307 | 4

## Slide 43
Rezultatele și concluzii:
• Din analiza comparativă a rezultatelor obținute pentru modelele teoretice și pentru modelele numerice, se observă erori relative sub 0,2%.Rezultă că programul Matlab are o convergență bună. Evident că precizia programului crește dacă numărul de elemente finite crește. Pe baza studiilor de convergență pe o bara cu secțiune constanta, se constata ca de la 4-patru elemente finite în sus, eroare relativă este sub 0,3%.
• Programul în cod Matlab se poate aplica pentru orice condiții la limită și pentru orice sistem de forțe axiale aplicate în nodurile discretizări barei.
• Pentru optimizarea secțiunilor transversale în lungul barei se poate utiliza modelarea în mai multe trepte. Astfel se pot obține variații de orice formă ale secțiunii transversale în lungul axei barei. Aplicații ale creșterii forței critice la bare comprimate se găsesc în lucrările publicate de autor.
• Programul Matlab poate fi folosit și pentru optimizarea barelor cu variație continuă a secțiunii transversale , prin aproximarea funcției de variație a secțiunii transversale cu o variație în trepte. Dacă numărul treptelor crește aproximarea se aproprie de variația continuă.

## Slide 44
Principalele contribuții ale autorului în cadrul acestui capitol sunt:
• Dezvoltarea unui algoritm de calcul în programul Matlab pentru optimizarea formei barelor cu secțiune constantă prin modificarea secțiunilor transversale în lungul barei astfel încât forța capabilă a barei să fie egală cu forța critică de pierdere a stabilității.
• Realizarea modelelor analitice pentru barele drepte cu secțiune constantă și variabilă în trepte pentru determinarea forței critice de pierdere a stabilității pentru diferite condiții cinematice la capete, care acoperă toate posibilitățile importante întâlnite în practică.
• A fost studiată și evidențiată creșterea forței critice de pierdere a stabilității în cazul barei cu secțiune variabilă în trepte în raport cu bara de secțiune constantă, pentru următoarele tipuri de condiții cinematice aplicate la capetele barei: articulat-rezemat (modele C1-C2), liber-încastrată (modele C3-C4), încastrată glisant-încastrată (modele C5-C6) și dublu încastrată (modele C7-C8).
• Realizarea unui algoritm de calcul general implementat în cod Matlab pentru calculul la stabilitate al structurilor de bare drepte. Programul de calcul a fost testat prin simulări numerice și validat în cazul barelor simple care au soluții analitice.
• Rezultatele obținute se pot aplica cu succes atât în cazul structurilor existente la care datorită modificării încărcărilor, trebuie mărită sarcina de pierdere a stabilității pentru anumite bare, cât și la structurile din bare foarte zvelte.

## Slide 45
C5. Realizări științifice, didactice și profesionale. Plan de evoluție și dezvoltare a carierei.
Studii
Studii universitare
1989-1993 Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice-București cu
licență în domeniul Inginerie mecanică;
2004-2007 Facultatea de Construcții civile industriale și agricole-Brașov Universitatea
Transilvania Brașov cu licență în domeniul Inginerie civilă;
Studii doctorale
2000-2004,Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Inginerie mecanică,
titlul de doctor în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul Inginerie
Mecanică.

## Slide 46
Experiența profesională și didactică
•1994-2000, inginer la atelierul de proiectare-cercetare de la Fabrica Sterom Campina.
• începând cu anul 2000 am ocupat prin concurs postul de asistent universitar în cadrul Catedrei de Rezistența Materialelor și Vibrații, Facultatea de Inginerie Mecanică, Universitatea Transilvania din Brașov. Disciplinele din postul de concurs au fost: Rezistența materialelor, Metoda elementelor finite, Teoria elasticității și plasticității și Metode numerice în mecanica solidului deformabil.
•2001Bursă de documentare informare - Aachen Germania la Institut für Bergwerks und Hüttenmaschinenkunde-Reheinisch-WestfälischeTechnische-Hochschule;
•2002 Bursă de documentare informare - Poitiers Franța la Laboratoire de Mécanique des Solides Universite de Poitiers.
•2004 am ocupat prin concurs, postul de șef de lucrări în cadrul Catedre de Rezistența Materialelor și Vibrații cu discipline în domeniul mecanicii solidului deformabil.
•începând cu anul 2009 și până în prezent, autorul tezei de abilitare ocupă postul de conferențiar universitar, câștigat prin concurs, în cadrul Catedrei de Construcții care în prezent este Departamentului de Inginerie Civilă. Disciplinele din postul de concurs au fost: Dinamică și elemente de inginerie seismică, Rezistența materialelor I și II și Proiectare asistată de calculator.

## Slide 47
Principalele domenii de competență
Printre domeniile de competență profesională ale autorului prezentei teze de abilitare se menționează următoarele: rezistența materialelor, elasticitatea și plasticitatea materialelor izotrope și anizotrope; dinamica structurilor și inginerie seismică; metode numerice aplicate în mecanica solidului deformabil; analiza experimentală a stărilor de tensiuni și deformații în structurile civile cu Digital Image Correlation.
Competențe manageriale și de organizare
• 2 contracte de cercetare în calitate de director de contract ;
• 2012-2019 directorul Departamentului de Inginerie Civilă - Facultatea de Construcții Brașov.
Aspecte privind activitate de cercetare desfășurată de autorul tezei de abilitare
• Teza de doctorat
Titlul tezei de doctorat: Optimizarea structurală și a formei a unor piese cu configurație complexă pe criterii de rezistență și rigiditate, susținută public în Catedra de Rezistența Materialelor și Vibrații la Universitatea Transilvania din Brașov, coordonator: Prof.dr.ing. Ioan Curtu.

## Slide 48
• Cărți semnificative de-a lungul activității didactice și științifice:
Botiș, M., Metoda elementelor finite. Editura Napoca-Star-2005. ISBN 973-635-443-1, 312 pagini.
Cartea tratează toate tipurile de elemente finite utilizate pentru analiza structurilor civile.
Botiș, M., Dinamica structurilor și inginerie seismică. Editura Napoca-Star-2009. ISBN 978- ISBN 978-973-647-648-8, 156 pagini.
Cartea tratează sistemele cu un grad de libertate dinamică, sistemele cu n grade de libertate și analiza seismică a structurilor din inginerie seismică cu metoda spectrelor de răspuns și metoda forțelor static echivalente de nivel.
Botiș, M., Aplicații în analiza dinamică a structurilor vol.1. Editura Napoca-Star-2012. ISBN 978-973-647-943-4,134 pagini
Botiș, M., Aplicații în analiza dinamică a structurilor vol.2. Editura Napoca-Star-2013. ISBN 978-606-690-047-8,202 pagini.
Botiș, M., Aplicații în analiza dinamică a structurilor vol.3. Editura Napoca-Star-2014. ISBN 978-606-690-176-5,113 pagini.

## Slide 49
• Contracte de cercetare derulate în calitate de director de contract
Am coordonat în calitate de director 2 contracte de cercetare:
- Proiect cercetare exploratorie IDEI CNCSIS 2009-2011 - cod 726 - cu titlul :Modelarea, optimizarea și testarea stâlpilor eolieni cu absorbitori dinamici pentru reducerea acțiunilor laterale din vânt și seism și a oboselii materialelor.
Proiectul a avut drept obiectiv realizarea unui absorbitor de vibrații tip TMD care să reducă amplitudinea vibrațiilor stâlpilor eolieni la acțiunea vântului. Valoarea contractului a fost de: 347.659 lei.
• Contract de cercetare științifică Nr.18599/21.12.2018 cu titlul: Analiza statică a unei structuri cu rigiditate geometrică.
Contractul de cercetare a avut drept scop realizarea unei structuri noi tip tensegrity, la care rigiditatea este variabilă în funcție de gradul de pretensionare a cablurilor. Valoarea contractului a fost de: 55.454 lei.

## Slide 50
• Impactul și vizibilitatea activității științifice
Publicații indexate Web of Science și BDI:
Număr lucrări indexate ISI Web of Science: 13 dintre acestea 6 articole – prim autor;
Număr lucrări indexate BDI: 20 dintre acestea 11 articole – prim autor;
Numărul total de citări obținute pentru articolele publicate - 38 citări.
• Prelegeri la universități din afara țări:
2015 Visiting Professor la Tianjin University -China . Prelegerea a avut drept temă: Aplicații ale structurilor tip tensegrity în inginerie civilă.
Imagini de la Tianjin University -China

## Slide 51
2019 Mobilitate de predare Erasmus la University Cadi Ayyad din Marrakech-Maroc. Prelegerea a avut drept temă: Elemente finite pentru analiza stării de tensiune din corpurile solid deformabile.
Imagini de la University Cadi Ayyad - Marrakech-Maroc
• Burse obținute:
2001 Bursă de documentare informare - Aachen Germania la Institut für Bergwerks
und Hüttenmaschinenkunde-Reheinisch-WestfälischeTechnische-Hochschule;
2002 Bursă de documentare informare - Poitiers Franța la Laboratoire de Mécanique des Solides
Universite de Poitiers;
2010 Stagiu de documentare-informare – Germania la Fachhocschule Konstanz ;

## Slide 52
• Planuri de dezvoltare a activității didactice
Pentru îmbunătățirea rezultatelor în activitatea didactică, a dezvoltării de noi metode de interacțiune și transfer de cunoștințe către studenți îmi propun următoarele:
implicarea și coordonarea studenților în vederea participări cu lucrări științifice la Sesiunile de comunicări științifice ale studenților;
actualizarea materialului didactic pentru cursurile din postul didactic;
realizarea de lucrări noi pentru laboratorul de Rezistența Materialelor care să utilizeze Digital Image Correlation pentru determinarea stării de tensiune la solicitarea de întindere-compresiune, solicitarea de forfecare, solicitarea de torsiune și solicitarea de încovoierea simplă plană;
realizarea de lucrări noi pentru laboratorul de Dinamică și Elemente de inginerie seismică: stand pentru evidențierea modurilor proprii de vibrații la structurile cu 3 GLD prin excitarea fiecărui mod de vibrație cu frecvența proprie utilizând ca excitație un shaker cu frecvență variabilă, realizarea unei platforme cu sisteme cu 1GLD care să fie excitată armonic sau după o accelerogramă de amplasament (naturală sau sintetică), pentru a pune în evidență rezonanța multiplă și spectrul de răspuns;

## Slide 53
• Planuri de dezvoltare a activității de cercetare științifică
În vederea creșterii impactului și a vizibilității activității științifice se urmărește în continuare:
dezvoltarea contactelor de cercetare cu centrele de cercetare de la universitățile din țară și străinătate cu care am deja colaborări științifice. Realizarea de noi parteneriate cu alte centre de cercetare din țară și străinătate care au același topic de cercetare ca și mine;
atragerea în activitatea mea de cercetare științifică a cercetătorilor tineri (studenți, masteranzi și doctoranzi);
publicarea anuală a minimum 1 articol cotat ISI (Journal Core) și 2 articole indexate BDI sau ISI Proceeding;
În continuare, se prezintă direcțiile viitoare de cercetare ale autorului acestei teze de abilitare.
Determinarea experimentală a forței critice de pierdere a stabilității barelor drepte cu secțiune variabilă în lungul barei, prin utilizarea imprimantelor 3D;
Modelarea numerică și simularea unui absorbitor de vibrații de tip giroscop care să absoarbă vibrațiile pe o bandă mare de frecvențe;
Modelarea matematică și simularea sistemelor de izolarea a bazei pentru creșterea gradului de protecție la seism a structurilor de pe teritoriul României.

## Slide 54
Listă de publicații - articole publicate de autorul tezei, relevante pentru cercetarea științifică din teza de
abilitare.
Articole ISI Journal Core:
1.Botiș M.,Cerbu C., (2020). A Method for Reducing of the Overall Torsion for Reinforced Concrete Multi-Storey Irregular Structures. Applied Sciences Journal, Appl. Sci. 2020, 10(16), 5555. https://doi.org/10.3390/app10165555. (FI =2,474-Q2-WOS).
2.Botiș M., Cerbu C.,(2022) Design Solutions for Slender Bars with Variable Cross-Sections to Increase the Critical Buckling Force. Materials 15(17). https://doi.org/10.3390/ma15176094.(FI=3,748-Q1-WOS).
3.Botiș M.,Cerbu C.,Imre L.,(2022).Computer-aided design of a tensegrity structure. Structures- Journal Elsiver. Volume 38.https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.01.084. (FI= 4,01-Q1-WOS).
4.Botiș M., Imre L., Conțiu M.,(2023). Numerical method of increasing the critical buckling load for straight beam-type elements with variable cross-sections. Applied Sciences Journal 23, 1460. https://doi.org/10.3390/app13031460.(FI=2.838-Q2-WOS).
Articole ISI Proceeding:
1.Botiș M., Cerbu C., Shi H., (2018) Study on the reduction of the general / overall torsion on multi – story, rectangular, reinforced concrete structures. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 399 (2018) 012005.https://doi:10.1088/1757-899X/399/1/012005. (WOS).

## Slide 55: Vă mulțumesc pentru atenție!